| « | 20 | » | февраля | 20 | 13 г. | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на № |  | от | « |  | » |  | 20 | 13 г. |

В проектные организации, Эксплуатирующие ВЛ компании, Предприятия – собственники ВЛ, Операторам рынка электротехнической продукции

В дополнение к «Методическим указаниям по защите

Распределительных электрических сетей

напряжением 0,4-10 кВ от грозовых

перенапряжений» ОАО «РОСЭП»

№ регистрации 24.0086 от 01.12.2004

Уважаемые господа!

Направляем Вам проекты шифр 23.0067 и 30.0009 «Установка устройств защиты от грозовых перенапряжений ОАО «НПО «Стример» на опорах ВЛ 6-10 кВ». В данном проекте разработаны схемы установки устройств защиты от грозовых перенапряжений и прямых ударов молний производства ОАО «НПО Стример» на существующих и вновь строящихся опорах ВЛ 6-10 кВ.

Данный проект предназначен для повышения надёжности и бесперебойности работы воздушных линий 6-10 кВ. Решения и устройства молниезащиты, включённые в прилагающиеся проекты, рекомендуется применять в случаях использования защищённых и «голых» проводов, особенно в зонах с повышенной грозовой активностью. Предложенные решения имеют подтверждённый срок эксплуатации в течение 10 лет, исключают негативные последствия грозовых перенапряжений, значительно улучшают статистику отключений.

Особое внимание обращаем на мультикамерный разрядник нового поколения РМК-20, который прошел все необходимые испытания и сертифицирован. С начала 2010 года на ВЛ в России, установлено более 18 000 шт.

Разрядник РМК-20 устанавливается по одному на опору с чередованием фаз, аналогично РДИП-10. Они выполняют одинаковые функции и являются взаимозаменяемыми для линий 6-10 кВ. В то же время, по сравнению с РДИП-10,  разрядник РМК-20 обладает рядом преимуществ, обеспечивающих:

- улучшенные массогабаритные характеристики, по сравнению с длинно-искровым разрядником петлевого типа РДИП-10, что обеспечивает снижение расходов на транспортировку и хранение, облегчает процесс монтажа и выстраивания искрового промежутка;

- универсальность применения на всех типах опор и изоляции (штыревой, подвесной и натяжной);

- возможность эксплуатации на ВЛ 6 кВ, 10 кВ, 15 кВ и 20 кВ;

- гашение сопровождающего тока (до 1,2 кА) и работоспособность на участках ВЛ с низким (менее 10 Ом) значением сопротивления заземления;

- возможность монтажа под напряжением при использовании специальных кронштейна крепления и зажима на проводе (на ВЛ 6 кВ с неизолированным проводом – без зажима);

- меньшую подверженность изменению искрового промежутка в процессе эксплуатации.

Разрядники мультикамерные РМК-20-IV-УХЛ1 серийно выпускаются с 2009 г. по ТУ 3414-001-45533350-09, и их работоспособность подтверждена рядом проведенных испытаний:

| Наименование документа | Номер документа | Дата | Место проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды | ПИ 7233 | 20.01.2010 | ИЦВА ОАО «НИИВА» |
| Испытание на вибропрочность (группа М6) | ПИ 73-04-21 | 15.02.2010 | ЦНИИ РТК |
| Определение 50%-ного разрядного напряжения при воздействии грозовых импульсов | TR 2010hv07 1 | 29.01.2010 | AUSST (Финляндия) |
| Испытания на ресурс | б/н | 17.02.2010 | ОАО «НПО «Стример» |
| Испытание на гашение сопровождающего тока | ПИ 08-10 | 26.03.2010 | ИЦ 26 ЦНИИ |
| Сертификационные испытания | ПИ 652 | 05.05.2010 | ИЦВА ОАО «НИИВА» |
| Испытание грозовым импульсом. Испытания напряжением промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем | 43/1/2010-HV/8241/ TEXEL | 13.07.2010 | CPRI (Индия) |
| Испытания на стойкость к токовым воздействиям 4/10 мкс 50 кА | HV/1(ICG)/10/8242/ TEXEL | 13.07.2010 | CPRI (Индия) |
| Испытания на воспламеняемость | ПИ0348/ИСП | 06.06.2010 | ИЦ ООО «СЗНТЦИС «Регламентсерт» |
| Испытание на вибропрочность | б/н | 28.07.2010 (типовые) | ЦНИИ РТК |
| Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды | ПИ 7322 | 11.11.2010 | ИЦВА ОАО «НИИВА» |
| Испытание на вибропрочность (группа М6) | б/н | 25.12.2010 | ЦНИИ РТК |
| Испытания на механическую прочность при ветровых нагрузках | б/н | 25.12.2010 ( типовые) | ЦНИИ РТК |
| Испытания на механическую прочность при ветровых нагрузках | б/н | 25.12.2010 | ЦНИИ РТК |
| Испытание на гашение РМК-20 с зажимом SE 45.1 | ПИ 15-11 | 12.04.2011 | ОАО «НПО «Стример» |
| Испытание на ресурс РМК-20 при гашении сопровождающего тока | ПИ 42-12 | 30.11.2012 | ОАО «НПО «Стример» |

Разрядники РМК-20-IV-УХЛ1 с 2009 г.  получили распространение не только в сетях ОАО «Холдинга МРСК», но и по результатам проведенной опытно-промышленной эксплуатации, включены в Положение о технической политике НК «Лукойл»  и имеют положительный опыт эксплуатации в сетях 6-10-20 кВ многих компаний нефтегазовой отрасли:

- Тюменская область ХМАО-Югра:

- Локосовское,  Южно-Урьевское и Северо-Урьевское месторождения, ТПП «Лангепаснефтегаз»;

- Тевлинско-Русскинское месторождение, ТПП «Когалымнефтегаз»;

-  Повховское месторождение, ТПП «Когалымнефтегаз»;

- Республика Коми:

- Усинское и Харьягинское месторождения, ТПП «Усинскнефтегаз»;

-  месторождения ТПП «Ухтанефтегаз»

- Пермская область:

- месторождения ООО «Лукойл-Пермь»

- Оренбургская область:

- ВЛ 20 кВ ООО «Сорочинскнефть», ООО «ТНК-BP»

- Тюменская область ЯНАО:

- Крайнее, Еты-Пуровское, Восточно-Пякутинское, Суторминское месторождения, ОАО «Газпромнефть»;

ОАО «МРСК Северо-Запада» -  «Комиэнерго»:

- ВЛ 20 кВ в Усть-Цимлемском районе РК;

ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Карелэнерго»:

- ВЛ 10 кВ Л-12П-2 ПО «Южно-Карельские ЭС»;

ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Вологдаэнерго»:

- ВЛ 10 кВ «Мирный-Кема» ПО «Кирилловские ЭС»;

а также:

ООО «Башкирские ЭС» - «БАШРЭС-СТЕРЛИТАМАК»:

- ВЛ 6 кВ Ф-24, Ф-38 ГПП-2 МХЗ – РП-ТП Убойный цех БПК;

ЗАО «НортГаз»:

- ВЛ 6 кВ «Обустройство кустовых площадок Северо-Уренгойского месторождения»;

ОАО «Янтарьэнерго»:

- ВЛ 15 кВ для временного электроснабжения Балтийского АЭС.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем применять устройство РМК-20-IV-УХЛ1 на строящихся и реконструируемых ВЛ.

Приложение:	1.  Проекты шифр 23.0067 и 30.0009.

2. CD диск с проектамм AUTOCAD и полезной информацией по применению, монтажу, технические документы и пр.

3. Дополнительные разъяснения по применению устройств на различных типах ВЛ и опор.

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться:

Москва, тел/факс: (495) 987-44-43 Каркоцкая Юлия Петровна, y.karkotskaya@streamer.ru

| Начальник Центра нормативно-технического обеспечения |  | А.Н. Жулев |
| --- | --- | --- |

Технический директор

ОАО НПО «Стример»,  к.т.н.                                                  А.Д. Сиваев

Калабашкин А.В.

8 (499) 374-66-01

# Text boxes

Почтовый адрес:

111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15

Тел.:   +7 (499)374-5311

Факс:  +7 (499)374-6240

E-mail: rosep@inbox.ru

«

»

Юридический адрес:115201, Москва, Каширское шоссе 22, корпус 3

Тел. +7(495)727-1909, факс +7(495)727-1908; E-mail: info@ntc-power.ru;